## Slide 1: Minus en promille – Infrastrukturinvesteringar i relation till klimatmålen
Jonas Åkerman
Avdelningen för miljöstrategisk analys – fms /KTH
E-post: jonas.akerman@abe.kth.se, Tel: 08-790 73 02

## Slide 2: Systemperspektiv – Transportsektorns direkta och indirekta utsläpp

## Slide 3
Bil, kortväga
Bil, långv.
Lastbil
Flyg, inrikes
Övrigt
Inrikes, direkta utsläpp (20 miljoner ton)
Utsläpp av växthusgaser från ”svenska” transporter år 2005 (CO2-ekvivalenter)

## Slide 4
Bil, kortväga
Bil, långv.
Lastbil
Flyg, inrikes
Övrigt
Inrikes, direkta utsläpp (20 miljoner ton)
Flyg, internationellt
Sjötransport, internationellt
Internationellt, direkta utsläpp (10.5 miljoner ton)
Utsläpp av växthusgaser från ”svenska” transporter år 2005 (CO2-ekvivalenter)
Källa: Åkerman, J., 2011. Transport systems meeting climate targets – A backcasting approach including international aviation. Doctoral Thesis in Infrastructure. Environmental strategies research – fms. KTH, Stockholm.

## Slide 5: Klimatpåverkan från svenska befolkningens bil- och flygresande (GWP-100)

## Slide 6
Bil, kortväga
Bil, långv.
Lastbil
Flyg, inrikes
Övrigt
Inrikes, direkta utsläpp (20 miljoner ton)
Flyg, internationellt
Sjötransport, internationellt
Internationellt, direkta utsläpp (10,5 miljoner ton)
Utsläpp av växthusgaser från ”svenska” transporter år 2005 (CO2-ekvivalenter)
Indirekta utsläpp (4-10 miljoner ton)
Bränsleproduktion
Fordon, tillverkning & uh
Infrastruktur
Notes: Emissions from air travel will exceed those from car travel within 10 years.
Red sectors do not pay any CO2-tax at all and no VAT. Yellow pay 80% less CO2-tax than blue sectors.
<number>

## Slide 7: På vilka sätt kan en nationell infrastrukturplan bidra till att klimatmålen uppnås?
Den kan genom ny infrastruktur för ett transportslag bidra till att just detta transportslag får lägre utsläpp av växthusgaser (ovanligt).
Den kan genom ny infrastruktur för ett transportslag bidra till att detta transportslag tar resande/gods från ett annat mindre klimatsmart transportslag.
På lång sikt kan den bidra till att bebyggelse, service mm, lokaliseras på ett kollektivtrafikvänligt sätt.
Den kan genom förbättring av ett transportslag göra det politiskt acceptabelt att höja t ex CO2-skatt eller moms för ett konkurrerande mindre klimatsmart transportslag.
Utsläpp för bygge, drift och underhåll av ny infrastruktur behöver räknas in i alla kalkyler.

## Slide 8: Problem med Nationella infrastrukturplanen
Planen uppges minska utsläppen med en promille, MEN
Utsläpp för bygge av infrastrukturen är inte medräknade.
Långsiktiga strukturerande effekter av ny infrastruktur är bara delvis medräknade.
Mycket optimistiska antaganden om elbilar och förnybara drivmedel:
  45% andel av nybilsförsäljningen antas vara laddhybrider 2020, med nollutsläpp vid eldrift (som det förefaller)
  20% biodrivmedel antas 2020.
  Biodrivmedel antas ha nollutsläpp
Dessa antaganden gör att det kan se ut som om utsläppen minskar tillräckligt utan hjälp av medvetna infrastrukturinvesteringar.

## Slide 9: Direkta utsläpp vid körning för tre biltyper 2020

## Slide 10: Livscykelutsläpp av CO2 från tre biltyper ca 2020 (vid 160 g CO2/kWh)
Källa: Preliminära data från kommande rapport till Riksrevisionen

## Slide 11: Livscykelutsläpp av CO2 från tre biltyper ca 2020 (vid 600 g CO2/kWh)
Källa: Preliminära data från kommande rapport till Riksrevisionen

## Slide 12: Prognoser för andel laddhybrider och batterielbilar i nybilsförsäljningen 2020

## Slide 13: Slutsatser om elfordon
Elfordon är en av flera viktiga komponenter för att nå klimatmålen.
Enligt internationella studier kan elbilar år 2030 utgöra ca 15-35% av bilflottan. Detta skulle då ge 8-18% minskning av bilflottans utsläpp av CO2.

## Slide 14: Fallstudie: Indirekta utsläpp för vägtunneln Norra Länken i Stockholm 7,5 km bergtunnel och 2,5 km betongtunnel Kostnad: ca 11 miljarder kr .
Källa: Miliutenko, S., Åkerman, J., Björklund, A., 2012. Energy Use and Greenhouse Gas Emissions during the Life Cycle Stages of a Road Tunnel – the Swedish Case Norra Länken. EJTIR, Issue 12(1), 2012, pp. 39-62.

## Slide 15: Resultat Norra länken

## Slide 16: Stor känslighet med avseende på antagen CO2-intensitet för elproduktion: 0,25 -1,8 milj ton CO2

## Slide 17: Slutsatser
Sannolikt leder Nationella infrastrukturplanen till ökade utsläpp ur ett livscykelperspektiv.
Om mer realistiska antaganden görs om elbilar och biodrivmedel, ser man att planen skulle ha behövt ge ett betydande bidrag till minskade utsläpp, speciellt på lång sikt (strukturerande effekter).
Denna slutsats förstärks av att snabbt ökande utsläpp från internationella transporter kommer krympa utsläppsutrymmet för inrikes transporter.
Infrastrukturens kapacitet behöver anpassas till de trafikvolymer för olika transportslag som är förenliga med klimatmålen 2050. Scenariostudier behöver användas.
Klimatmålen kräver sannolikt att investeringar i infrastruktur fokuseras starkt mot IT-lösningar, cykel, kollektivtrafik och intermodala godstransporter.

## Slide 18: Svenskars resande i 5 scenarier för 2050, som alla når -85% växthusgaser
Källa: Naturvårdsverket/KTH (2007), Tvågradersmålet i sikte? - Scenarier för det svenska energi- och transportsystemet till år 2050. Naturvårdsverket rapport 5754.